## Slide 1: Uso del Timer 0 para la familia PIC16F6xx

## Slide 2: Registros que se utilizan
TMR0: Registro que almacena el valor del contador.
INTCON: Registro utilizado para habilitar las interrupciones del Timer.
OPTION: Registro de configuración del preescaler, entre otras cosas que veremos a continuación.

## Slide 3: Timer 0 como Contador de Eventos
El registro TMR0 se incrementa en 1 cada vez que ingresa una señal en RA4.
Para utilizarlo debe escribirse un 1 lógico en el bit TOCS del registro OPTION.
Puede utilizarse el preescaler para retrasar el conteo.
1

## Slide 4: Timer 0 como Contador de Eventos

## Slide 5: Timer 0 como Temporizador
El registro TMR0 se incrementa en 1 cada vez que hay un ciclo de máquina.
Un ciclo de máquina equivale a 4 ciclos de reloj.
Para utilizarlo debe escribirse un 0 lógico en el bit TOCS del registro OPTION.
0

## Slide 6: Timer 0 como Temporizador
¿Cómo se calcula el valor del registro TMR0 según el tiempo “T” que quiero?
Sabemos que un ciclo de reloj es de 4MHZ (0,25µs), por lo tanto un ciclo de máquina será de 1MHz o 1µs.
En base a esto, sin activar el preescaler, la fórmula sencillamente sería la siguiente:
Entonces, sin usar el preescaler, ¿cuál es el tiempo máximo que podemos calcular?

## Slide 7: Timer 0 como Temporizador
Entonces, sin usar el preescaler, ¿cuál es el tiempo máximo que podemos calcular?
Si se utiliza el preescaler (PSA=0), se pueden lograr demoras más grandes y generalmente más útiles como por ejemplo para el multiplexado de displays (Sí, lo van a tener que hacer en algún momento).
Usando los bits PSA, PS0, PS1 y PS2 la fórmula se modifica de la siguiente manera:
¿Y ahora hasta que valor puede llegar el Tmax?

## Slide 8: Timer 0 como Temporizador
Ejemplo 1: Identificar qué bits y registros se tienen que usar para generar un delay de 20ms y definir sus valores.
Pasos a seguir:
¿Hay que usar preescaler?
En caso de que se requiera, identificar el valor del preescaler.
Despejar el valor de TMR0.
Identificar los valores de los registros a usar.

## Slide 9: Timer 0 como Temporizador
Para 20ms:
Sí, se debe usar preescaler. ¿Por qué?
Mínimo se requerirá usarlo en 1:128. ¿Por qué?
De la fórmula presentada anteriormente, tomando a “T” en µs, se despeja:
Para nuestro ejemplo:
¿Qué valores deben tomar los registros del controlador?

## Slide 10: Timer 0 como Temporizador
Ejercitación:
Resolver el ejercicio de ejemplo con un preescaler de 1:256.
Realizar una demora de 50ms. Completar todos los pasos vistos en el ejemplo.
Idem ejercicio anterior con una demora de 1ms.
Sabiendo que el tiempo máximo que se puede tomar es de 65ms, ¿como se podría generar una demora de 1 segundo utilizando el Timer 0?