## Slide 1
1er. Parcial
Comisión (Lunes) 11/5
Comisión (Viernes)
Recuperatorio 1er. Parcial
Comisión (Lunes)
Comisión (Viernes)

## Slide 2
UNLA Organización de Computadoras
ALGEBRA DE BOOLE

## Slide 3
Indice
1. Reseña Histórica
2. Algebra de Boole
3. Postulados
4. Teoremas
5. Ejercicios

## Slide 4
1. Reseña Histórica Algebra de Boole
En 1854 George Boole introdujo una notación simbólica para el
tratamiento de variables cuyo valor podría ser verdadero o falso
(variables binarias) Así el álgebra de Boole nos permite manipular
relaciones proposicionales y cantidades binarias. Aplicada a las
técnicas digitales se utiliza para la descripción y diseño de circuitos
mas
económicos.
Las
expresiones
booleanas
serán
una
representación de la función que realiza un circuito digital. En estas
expresiones booleanas se utilizarán las tres operaciones básicas (
AND, OR NOT ) para construir expresiones matemáticas en las
cuales estos operadores manejan variables booleanas (lo que quiere
decir variables binarias).

## Slide 5
2.1 Definiciones

## Slide 6
2.1 Definiciones
Operaciones en el algebra de Boole

## Slide 7
2.2 Postulados
Ambas operaciones son conmutativas, es decir si a y b son elementos del algebra y se verifica
a + b = b + a
a * b = b * a
Posee dos elementos neutros, 0 y 1, que cumplen la propiedad de
Identidad con respecto a cada una de las operaciones binarias suma
y producto lógico
0 + a = a
1 * a = a
Cada operación es distributiva con respecto a la otra
a * (b + c) = a * b + a * c
a + b * c = (a + b) * (a + c)
Para cada elemento a del algebra existe un elemento denominado a tal que:
a + a = 1
a * a = 0
Los postulados NO se demuestran
Prop. Conmutativa
Prop. Identidad
Prop. Distributiva
Prop. Negación
Notes: Ojo! Concepto de Distributiva…… MUCHOS PROBLEMAS…… Ver Teorema 5!!!!......

## Slide 8
Postulados
Circuitos de Conmutación
OR
AND
Prop. Conmutativa
Prop. Identidad
Prop. Identidad
Prop. Conmutativa

## Slide 9
Postulados
Circuitos de Conmutación
Prop. Distributiva
Prop. Distributiva
Prop. Negación
Prop. Negación

## Slide 10
Teoremas

## Slide 11
Teorema 1
Cada identidad deducida de los anteriores postulados del algebra de Boole permanece valida si las operaciones <<+>> y <<*>> y los elementos 0 y 1 se intercambia entre sí. PRINCIPIO de DUALIDAD.
Teorema 2
Para cada elemento a de un algebra de Boole se verifica:
a + 1 = 1
a * 0 = 0
Se demuestra a continuación intercambia entre sí. PRINCIPIO de DUALIDAD.
Teorema 2
Para cada elemento a de un algebra de Boole se verifica:
a + 1 = 1
a * 0 = 0
Se demuestra a continuación la primera igualdad y con ello queda demostrada por dualidad la segunda.
1= a+ ~a = a + ~a * 1 = (a + ~a)*(a + 1) = 1(a+1) = a + 1
igualdad y con ello queda demostrada por dualidad la segunda.
1= a+ ~a = a + ~a * 1 = (a + ~a)*(a + 1) = 1(a+1) = a + 1
Teoremas (Demostraciones)
1 = a + a = a + a * 1 = (a + a) * (a + 1) = 1 * (a + 1) = a + 1
b | a | O
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
b | a | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Utilizando Postulados

## Slide 12
Teorema 1
Cada identidad deducida de los anteriores postulados del algebra de Boole permanece valida si las operaciones <<+>> y <<*>> y los elementos 0 y 1 se intercambia entre sí. PRINCIPIO de DUALIDAD.
Teorema 2
Para cada elemento a de un algebra de Boole se verifica:
a + 1 = 1
a * 0 = 0
Se demuestra a continuación intercambia entre sí. PRINCIPIO de DUALIDAD.
Teorema 2
Para cada elemento a de un algebra de Boole se verifica:
a + 1 = 1
a * 0 = 0
Se demuestra a continuación la primera igualdad y con ello queda demostrada por dualidad la segunda.
1= a+ ~a = a + ~a * 1 = (a + ~a)*(a + 1) = 1(a+1) = a + 1
igualdad y con ello queda demostrada por dualidad la segunda.
1= a+ ~a = a + ~a * 1 = (a + ~a)*(a + 1) = 1(a+1) = a + 1
a = a + 0 = a + a * a = (a + a) * (a + a) = a + a
Teoremas (Demostraciones)
Utilizando Postulados

## Slide 13
Teorema 1
Cada identidad deducida de los anteriores postulados del algebra de Boole permanece valida si las operaciones <<+>> y <<*>> y los elementos 0 y 1 se intercambia entre sí. PRINCIPIO de DUALIDAD.
Teorema 2
Para cada elemento a de un algebra de Boole se verifica:
a + 1 = 1
a * 0 = 0
Se demuestra a continuación intercambia entre sí. PRINCIPIO de DUALIDAD.
Teorema 2
Para cada elemento a de un algebra de Boole se verifica:
a + 1 = 1
a * 0 = 0
Se demuestra a continuación la primera igualdad y con ello queda demostrada por dualidad la segunda.
1= a+ ~a = a + ~a * 1 = (a + ~a)*(a + 1) = 1(a+1) = a + 1
igualdad y con ello queda demostrada por dualidad la segunda.
1= a+ ~a = a + ~a * 1 = (a + ~a)*(a + 1) = 1(a+1) = a + 1
b | a | a + ab
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
a = 1 * a = ( 1 + b) * a = 1 * a + a * b = a + a * b
Teoremas (Demostraciones)
Utilizando Postulados

## Slide 14
Teorema 1
Cada identidad deducida de los anteriores postulados del algebra de Boole permanece valida si las operaciones <<+>> y <<*>> y los elementos 0 y 1 se intercambia entre sí. PRINCIPIO de DUALIDAD.
Teorema 2
Para cada elemento a de un algebra de Boole se verifica:
a + 1 = 1
a * 0 = 0
Se demuestra a continuación intercambia entre sí. PRINCIPIO de DUALIDAD.
Teorema 2
Para cada elemento a de un algebra de Boole se verifica:
a + 1 = 1
a * 0 = 0
Se demuestra a continuación la primera igualdad y con ello queda demostrada por dualidad la segunda.
1= a+ ~a = a + ~a * 1 = (a + ~a)*(a + 1) = 1(a+1) = a + 1
igualdad y con ello queda demostrada por dualidad la segunda.
1= a+ ~a = a + ~a * 1 = (a + ~a)*(a + 1) = 1(a+1) = a + 1
Teoremas (Demostraciones)

## Slide 15
Teorema 1
Cada identidad deducida de los anteriores postulados del algebra de Boole permanece valida si las operaciones <<+>> y <<*>> y los elementos 0 y 1 se intercambia entre sí. PRINCIPIO de DUALIDAD.
Teorema 2
Para cada elemento a de un algebra de Boole se verifica:
a + 1 = 1
a * 0 = 0
Se demuestra a continuación intercambia entre sí. PRINCIPIO de DUALIDAD.
Teorema 2
Para cada elemento a de un algebra de Boole se verifica:
a + 1 = 1
a * 0 = 0
Se demuestra a continuación la primera igualdad y con ello queda demostrada por dualidad la segunda.
1= a+ ~a = a + ~a * 1 = (a + ~a)*(a + 1) = 1(a+1) = a + 1
igualdad y con ello queda demostrada por dualidad la segunda.
1= a+ ~a = a + ~a * 1 = (a + ~a)*(a + 1) = 1(a+1) = a + 1
0 = 1 y 1 = 0
a | a | a
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
Teoremas (Demostraciones)

## Slide 16
Teorema 1
Cada identidad deducida de los anteriores postulados del algebra de Boole permanece valida si las operaciones <<+>> y <<*>> y los elementos 0 y 1 se intercambia entre sí. PRINCIPIO de DUALIDAD.
Teorema 2
Para cada elemento a de un algebra de Boole se verifica:
a + 1 = 1
a * 0 = 0
Se demuestra a continuación intercambia entre sí. PRINCIPIO de DUALIDAD.
Teorema 2
Para cada elemento a de un algebra de Boole se verifica:
a + 1 = 1
a * 0 = 0
Se demuestra a continuación la primera igualdad y con ello queda demostrada por dualidad la segunda.
1= a+ ~a = a + ~a * 1 = (a + ~a)*(a + 1) = 1(a+1) = a + 1
igualdad y con ello queda demostrada por dualidad la segunda.
1= a+ ~a = a + ~a * 1 = (a + ~a)*(a + 1) = 1(a+1) = a + 1
(a + b + c + d) = a * b * c * d
(a * b * c * d) = a + b + c + d
(a + b ) * a * b = 0
(a + b ) + a * b = 1
Teoremas (Demorgan)
(a * b )= (a * b) = (a + b)
(a + b )= (a + b) = (a * b)

## Slide 17
Teorema 1
Cada identidad deducida de los anteriores postulados del algebra de Boole permanece valida si las operaciones <<+>> y <<*>> y los elementos 0 y 1 se intercambia entre sí. PRINCIPIO de DUALIDAD.
Teorema 2Para cada elemento a de un algebra de Boole se verifica:
a + 1 = 1
a * 0 = 0
Se demuestra a continuación intercambia entre sí. PRINCIPIO de DUALIDAD.
Teorema 2
Para cada elemento a de un algebra de Boole se verifica:
a + 1 = 1
a * 0 = 0
Se demuestra a continuación la primera igualdad y con ello queda demostrada por dualidad la segunda.
1= a+ ~a = a + ~a (a + ~a)*(a + 1) =
1= a+ ~a = a + ~a * 1 = (a + ~a)*(a + 1) = 1(a+1) = a + 1
Leyes de De Morgan
(a + b + c ) = a * b * c
Leyes de De Morgan Se trata simplemente de una combinación de compuertas de tal modo de encontrar una equivalencia entre ellas, esto viene a consecuencia de que en algunos casos no se dispone del integrado que se necesita pero si de otros que podrían producir los mismos resultados que se esta buscando.
El primer miembro de esta ecuación equivale a una compuerta NAND de 3 entradas, representada en el siguiente gráfico y con su respectiva tabla de verdad
El segundo miembro de la ecuación se lo puede obtener de dos formas...
o bien
S = a + b + c
=
NAND
OR
(a + b + c ) = a * b * c

## Slide 18
Primera Ley de DeMorgan:
•
Circuitos combinacionales
( x + y )= x y
x
y
x + y = x y
NOR

## Slide 19
Präsentat
ion
Primera Ley de DeMorgan:
•
Circuitos combinacionales
( x + y )= x y = xy
x
y
xy
NOR

## Slide 20
Segunda Ley de DeMorgan:
•
( x y )
= x + y
Circuitos combinacionales
x
x y = x + y
y
NAND

## Slide 21
Segunda Ley de DeMorgan:
•
( xy )
= x + y = x + y
Circuitos combinacionales
x
x+y
y
NAND

## Slide 22
Teorema 1
Cada identidad deducida de los anteriores postulados del algebra de Boole permanece valida si las operaciones <<+>> y <<*>> y los elementos 0 y 1 se intercambia entre sí. PRINCIPIO de DUALIDAD.
Teorema 2
Para cada elemento a de un algebra de Boole se verifica:
a + 1 = 1
a * 0 = 0
Se demuestra a continuación intercambia entre sí. PRINCIPIO de DUALIDAD.
Teorema 2
Para cada elemento a de un algebra de Boole se verifica:
a + 1 = 1
a * 0 = 0
Se demuestra a continuación la primera igualdad y con ello queda demostrada por dualidad la segunda.
1= a+ ~a = a + ~a * 1 = (a + ~a)*(a + 1) = 1(a+1) = a + 1
igualdad y con ello queda demostrada por dualidad la segunda.
1= a+ ~a = a + ~a * 1 = (a + ~a)*(a + 1) = 1(a+1) = a + 1
Lógica Positiva y Negativa

## Slide 23
Compuertas Lógicas

## Slide 24
x | y | x+y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Präsentat
ion
Álgebra Booleana
Operación OR:
Si UNA DE LAS ENTRADAS es 1, entonces la salida es 1

## Slide 25
Álgebra Booleana
Compuerta OR:
x
OR x + y
y

## Slide 26
x | y | xy
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Álgebra Booleana
Operación AND:
Es 1 Cuando TODAS las entradas son = 1

## Slide 27
Álgebra Booleana
Compuerta AND:
x
xy
y
AND

## Slide 28
x | x
0 | 1
1 | 0
Álgebra Booleana
Operación NOT:
La salida es la negación de la entrada

## Slide 29
Álgebra Booleana
Compuerta NOT:
x
x
NOT

## Slide 30
x | y | xy
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Circuitos combinacionales
Compuerta NAND:
x
xy
y
TABLA DE VERDAD
Niega la operación AND
NAND
AND
__

## Slide 31
x | y | x+y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
Circuitos combinacionales
Compuerta NOR:
x
x + y
y
TABLA DE VERDAD
Niega la operación OR
NOR
OR
__

## Slide 32
x | Y | x y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Circuitos combinacionales
Compuerta XOR (OR exclusivo):
x
x +y
y
Toma el valor 1 cuando una y solo una de las variables toma el valor 1
+
Operación OR
OR
XOR

## Slide 33
x | y | x+y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
[ Sistemas Digitales ]
Circuitos combinacionales
Compuerta XNOR (NOR exclusivo):
x
x +y
y
TABLA DE VERDAD
XOR
Niega la operación XOR
XNOR
___

## Slide 34
Álgebra Booleana
Ejercicio:
Encontrar w
=xy + yz
para todas las combinaciones.
RECORDAR:
* (AND) Es 1 cuando todas las variables son = 1
+ (OR) Es 1 cuando UNA variable es = 1

## Slide 35
Álgebra Booleana
Ejercicio: ( Tabla verdad)
Encontrar w
=xy + yz
para todas las combinaciones.
RECORDAR:
* (AND) Es 1 cuando todas las variables son = 1
+ (OR) Es 1 cuando UNA variable es = 1
x | y | z | y | xy | yz | w
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1

## Slide 36
Ejercicio:
Diseñe el circuito combinacional que realice la función
w=xy + yz .
Circuitos combinacionales
_

## Slide 37
Circuitos combinacionales
Ejercicio:
Diseñe el circuito combinacional que realice la función
w=xy + yz .
x
y
w
z
AND
AND
OR

## Slide 38
Präsentat
ion
Ejercicio:
Diseñe el circuito combinacional que realice la función
w = x y + y z usando sólo compuertas NAND de dos
entradas.
Circuitos combinacionales

## Slide 39
Präsentat
ion
Circuitos combinacionales
Ejercicio:
Diseñe el circuito combinacional que realice la función
w = x y + y z usando sólo compurtas NAND de dos
entradas.
x
y
w
z
Nand
Nand
Nand
Nand

## Slide 40
Funciones
L
Literales / Variables
Términos (productos / Suma)
Términos canónicos
Forma Normal de una función
Forma Canoníca de una función
Suma de Productos
Productos de Suma

## Slide 41
Literal: se refiere a una variable o a su complemento (por ej.
A, X, X)
Término producto: es un grupo de literales que se
encuentran relacionados entre si por un AND
por ej. (A*B), (C*A), (X*Y*Z)
Término suma: es un grupo de literales que se encuentran
relacionados entre si por un OR
por ej. (A + B) , (C + A) , (X + Y + Z )
Término normal: termino producto o termino suma en el que
un literal no aparece mas de una vez
Definiciones
(A + B + -B) -> NO ES UN TERMINO NORMAL EL LITERAL B APARECE 2 VECES!!!
Notes: (A + B + -B) -> NO ES UN TERMINO NORMAL EL LITERAL B APARECE 2 VECES!!!
-X -> COMPLEMENTO DE X

## Slide 42
Término canónico: Termino en el que se encuentra exactamente
uno de cada uno de los literales de la función.
Si el termino canónico es un producto, se denominará mintérmino.
Si es una suma se denominará maxtérmino.
F(x,y,z)= (X * Z)  NO ES UN TERMINO CANONICO
F(x,y,z)= (X * Y * Z)  Es un termino canonico mintérmino
F(x,y,z)= (X + Y + Z)  Es un termino canonico maxtérmino
Forma normal de una función: es la que está constituida por
términos normales. Puede estar en la forma suma de términos
productos o productos de términos sumas.
Forma canónica de una función: es aquella constituida
exclusivamente por términos canónicos que aparecen una sola
vez.
Definiciones

## Slide 43
Forma Canónica
La importancia de la forma canónica, es el hecho de ser
UNICA.
Una función puede tener infinidad de representaciones, pero solo una representación en forma canónica.
Existen dos formas canónicas de una función: Suma de
Productos o Producto de Sumas. (También de una manera mas formal Suma de mintérminos o Producto de maxtérminos)
Para obtener algebraicamente la forma canónica de una función podemos utilizar los teoremas de expansion canónica:

## Slide 44
Forma Canónica Suma de Productos
Es aquella constituida exclusivamente por términos canónicos
productos (mintérminos) sumados que aparecen una sola vez.
Por ejemplo:
F(X,Y,Z) = X Y Z + X Y Z + X Y Z + X Y Z+ XYZ
A cada mintermino se le asocia un numero binario de n bits
resultante de considerar como 0 las variables negadas
y como 1 las variables no negadas.
Ej: El mintermino X Y Z corresponde a combinación X=0, Y=0,
Z=1 que representa el numero binario 001, cuyo valor decimal
es 1.
Aeste mintermino lo identificaremos entonces como m1.
F(X,Y,Z) = X Y Z + X Y Z + X Y Z + X Y Z+ XYZ
0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1

## Slide 45
Forma Canónica Suma de Productos
De esta forma, la función :
F(X,Y,Z) = X Y Z + X Y Z + X Y Z + X Y Z + X Y Z
Se puede expresar como MINTERMINOS:
F(X,Y,Z) = m(1, 4, 5, 6, 7)
que quiere decir la sumatoria de los mintérminos 1,4,5,6,7.
1
4
5
6
7

## Slide 46
Forma Canónica producto de sumas
Es
aquella
constituida
exclusivamente
por
términos
canónicos sumas (maxtérminos) multiplicados que aparecen
una sola vez. Por ejemplo:
F(X,Y,Z) = (X + Y + Z) . (X + Y + Z) . (X + Y + Z)
0 0 0 0 1 0 0 1 1
0 2 3
Análogamente al caso anterior, podemos simplificar la
expresión de la función, indicando los maxtérminos.
Sin embargo, en este caso se hace al contrario de antes, a cada
maxtermino se le asocia un numero binario de n bits
resultante
de
considerar
como
1
las
variables
negadas y como 0 las variables no negadas.

## Slide 47
Forma Canónica producto de sumas
Así por ejemplo el maxtermino X + Y + Z corresponde a
combinación X=1, Y=0, Z=0 que representa el numero
binario 100, cuyo valor decimal es 4.
A este maxtermino lo identificaremos entonces como M4.
De esta forma, la función:
F(X,Y,Z) = (X + Y + Z) . (X + Y + Z) . (X + Y + Z)
se puede expresar como: F(X,Y,Z) =  M(0,2,3) que quiere
decir el producto de los maxterminos 0,2,3

## Slide 48
Forma Canónica
Teorema 1: Para obtener la forma canónica de una función
suma de productos se multiplicará por un termino de la
forma (X + X ) donde falte un literal para que el termino sea
canónico.
Teorema 2: Para obtener la forma canónica de una función
producto de sumas se sumará un termino de la forma X · X
donde falte un literal para que el termino sea canónico.

## Slide 49: 5.- Dada la función F(ABCD)= ~(A + ~ (~B + ~C + D)* ~(A * B * C) * D) + ~((A * ~B) + C + D) se solicita traducir nomenclatura y generar la tabla de función
EJERCICIOS
1.- Teniendo en cuenta una función (X,Y,Z) a partir de la siguiente tabla de verdad obtener la función canónica
, la expresión en minterminos y maxterminos de la misma.
x | y | z | F(xyz)
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
2.- Teniendo en cuenta una función (X,Y,Z) expresada en notación de forma canónica de maxterminos
∏M(0,3,5) obtener la función en suma de productos y producto de suma. (genere la tabla de verdad)
3.- Teniendo en cuenta una función (A,B,C) = ~(~A. ~B. ~C) + (~A.B.~C) + (A. ~B. ~C) + ~ ((A.B.~C))
obtener la función en suma de productos y producto de suma y exprésela en notación canónica de
minterminos y maxterminos.
4.- Dada la siguiente función en forma algebraica (A,B,C,D)= (A~C) + (A.~B.C) + (~A.~B.C.D) obtener la forma
canónica de la misma y expresarla en minterminos (genere la tabla de verdad).
(~x . ~y . ~z)
(~x + y + ~z)

## Slide 50
Resolución del ejercicio 5

## Slide 51: Conversión de FN a FC
w= x y + y z
w= x y (z + z) + y z (x + x)
Aplicando Distributiva
w= (x y z) + (x y z) + (y z x) + (y z x)
Ordenando
w= (x y z) + (x y z) + (x y z) + (x y z)
5 4 7 3
Ver Tabla Slice 83
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

## Slide 52
Otra manera importante de expresar expresiones booleanas es
la forma normal. Tiene la misma estructura básica suma de
productos o producto de sumas, pero no se requiere que los
términos sean minterminos o maxterminos.
Por ejemplo: La siguiente es una forma normal para suma de
productos: X Y + X Y Z
La siguiente es una forma normal para producto de sumas:
(Y+X)(X + Z) Y
Nota: En general la forma más utilizada es: la suma de productos
Forma Normal de Funciones Booleanas

## Slide 53
Formas de expresar Funciones Booleanas
Forma Algebraica
Forma Normal (Suma de Productos ó Productos de Suma)
Forma Canonica (Suma de Productos ó Productos de Suma)
Tablas de función
X1 | X2 | X3 | f
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 54
Algebra de Conmutación
Función de Conmutación
Tablas de Verdad
Formas Canónicas
Minterminos y Maxterminos
Mapas de Karnaugh

## Slide 55
Función de Conmutación

Una función de conmutación se puede expresar de tres maneras:
–
–
–
En forma Algebraica
Por una Tabla de Verdad
En forma Canónica

## Slide 56
Tablas de Verdad
La forma más intuitiva de representar una función de conmutación es por medio de una tabla de verdad.
La tabla de verdad expresa el valor de salida de una función para cada combinación de entrada.
La tabla de Verdad permite modelar un tipo especial de sistema digital llamado Sistema Combinacional.

## Slide 57
Ejemplo Forma Algebraica
F (X1, X2, X3)= X1 X2 + X2 X3

## Slide 58
X1 | X2 | X3 | f
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
Ejemplo de Tablas de función

## Slide 59
Formas Canónicas

Se llama termino canónico de una función de
conmutación a todo termino en que figuran
todas las variables de la función, ya sea
complementadas o sin complementar.

## Slide 60
X1 X2 X3
X1 X2 X3
X1 X2 X3
X1 | X2 | X3 | f
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
Formas Canónicas minterminos.
Problema:
Dada
una
Tabla
de
función, obtener la forma
algebraica
X1 X2 X3

## Slide 61
F (X1, X2, X3)=(X1 X2 X3)+(X1 X2 X3) +(X1 X2 X3) +(X1 X2 X3)
Para convertir se observa la combinación de entrada para
la cual la salida toma el valor 1.
La variable aparece sin complementar: si vale 1 para la
combinación en la cual la salida vale 1 y aparece
complementada si vale 0 para la combinación en la cual la
salida toma el valor 1.
La
forma Algebraica queda:
Formas Canónicas

## Slide 62
Formas Canónicas: Mintérminos


Se denomina mintérmino a un factor de una
expresión booleana que está formado por el AND de
todas las variables.
Una función de conmutación corresponde al OR de
mintérminos. La función generada de esta manera se
denomina OR canónica de AND.
F (X1, X2, X3)= OR (m0,m1,..,mn)
F (X1, X2, X3)=  (m0,m1,..,mn)

## Slide 63

Para el ejemplo anterior:
F (X1, X2, X3)= OR (1,3,5,6)
F (X1, X2, X3)=  (1,3,5,6)
Formas Canónicas: Mintérminos

## Slide 64
X1 | X2 | X3 | f
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
(X1 + X2 + X3)

Una forma alternativa
de expresar la función
es examinándo las
combinaciones en
las cuales vale 0
Formas Canónicas: Maxtérminos
(X1 + X2 + X3)
(X1 + X2 + X3)
(X1 + X2 + X3)

## Slide 65
La función queda ahora:
F (X1, X2, X3)= (X1 + X2 + X3) (X1 + X2 + X3) (X1 + X2 + X3) (X1 + X2 + X3)
Para convertir se observa la combinación de
entrada para la cual la salida toma el valor 0. La
variable aparece sin complementar si vale 0 para
la combinación en la cual la salida vale 0 y
Formas Canónicas: Maxtérminos

aparece
complementada
si
vale
1
para
la
combinación en la cual la salida toma el valor 0.

## Slide 66


Se denomina maxtérmino a un factor de una
expresión booleana que está formado por el OR de
todas las variables.
Una función de conmutación corresponde al AND de
maxtérminos. La función generada de esta manera
se denomina AND canónica de OR.
F (X1, X2, X3)= AND (M0,M1,..,Mn)
F (X1, X2, X3)= P (M0,M1,..,Mn)
Formas Canónicas: Maxtérminos

## Slide 67

Para el ejemplo anterior:
F (X1, X2, X3)= AND (0,2,4,7)
F (X1, X2, X3)= P (0,2,4,7)
Formas Canónicas: Maxtérminos

## Slide 68
Dada una función en su forma algebraica,
obtener la forma canónica:
F (A,B,C,D)= A C + A B C + A B C D (Agregar variables)
= A C (B+B) (D+D) + A B C (D+D) + A B C D (Aplicar distributiva)
= ACBD + ACBD + ACBD+ ACBD + ABCD + ABCD + ABCD
= ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD + ABCD
1101 1100 1001 1000 1011 1010 0011
13 12 9 8 11 10 3
F (A,B,C,D)= m(3,8,9,10,11,12,13)
Obtención de Formas Canónicas

Notes: 1.- Agregar las variables en los términos que faltan
2.- Efectuar DISTRIBUTIVA en la función obtenida en 1
3.- Calcular valor en binario de cada término
4.- Ordenarlo numéricamente en decimal
5.- Expresarlo en notación de sumatoria de producto ó producto de suma (según corresponda) en forma de minterminos o maxterminos.

## Slide 69
Dada una función en OR canónico de AND, obtener
la forma canónica AND canónico de OR.(DeMorgan)
F (A,B,C)=  (0,1,2,7)
F (A,B,C)=  (3,4,5,6)= A B C + A B C + A B C + A B C
F (A,B,C) = (A + B + C ) (A + B + C) (A + B + C ) (A + B + C)
F (A,B,C)= P (3,4,5,6)
Conversión entre Formas Canónicas

## Slide 70
Funciones Equivalentes


Dos funciones de conmutación son equivalentes
cuando sus expansiones en formas canónicas son
idénticas, es decir tienen el mismo valor de salida
para las mismas combinaciones de entradas.
Una forma similar de expresar lo mismo es que dos
funciones de conmutación son equivalentes cuando
tienen la misma Tabla de Verdad.

## Slide 71
Minimización de Funciones

Minimizar una función de conmutación
F (X1, X2,.., Xn) es encontrar una función
G (X1, X2,.., Xn) equivalente a F y que contenga el
mínimo número de términos y literales en una
expresión OR de AND.

## Slide 72
Ejemplo:
F(A,B,C,D)= A C D + A C D + A C D + ACD + A B D
= (A+A)CD + (A+A)CD + ABD
= CD + CD + ABD
= (C+C)D + ABD
= D + A B D
¿Se puede simplificar mas?
Minimización de Funciones
000

## Slide 73
Mapas de Karnaugh


El mapa de Karnaugh es un arreglo matricial de
todas las posibles combinaciones que pueden
asumir un grupo de variables.
Los mapas de Karnaugh son formas modificadas de
Tablas de Verdad que permiten minimizar funciones

Los mapas de Karnaugh permiten un diseño rápido de circuitos combnacionales de mínimo costo, es decir, con el mínimo de número de compuertas

## Slide 74
m0 | m1 | m3 | m2
m4 | m5 | m7 | m6
m0 | m1
m2 | m3
Y
X
Construcción de Mapas de Karnaugh

Para construir un Mapa de Karnaugh se
siguen los siguientes pasos:

Para una función de n variables, el MK tiene 2n celdas.
En las coordenadas se anotan las combinaciones
1
según código de Grey.
0 1
0
X
YZ
0
1
00
01
11
10
n=2
n=3

## Slide 75
m0 | m1 | m3 | m2
m4 | m5 | m7 | m6
m12 | m13 | m15 | m14
m8 | m9 | m11 | m10
Construcción de Mapas de Karnaugh
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10
n=4

## Slide 76
0 | 1 | 3 | 2
4 | 5 | 7 | 6
12 | 13 | 15 | 14
8 | 9 | 11 | 10
AB
00
CD
00
01
11
10
Construcción de:
Mapas de Karnaugh
 Cada combinación de unos y ceros de una
celda se le asigna el equivalente decimal de
la representación binaria.
01
11
10

## Slide 77
1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
F (A,B,C,D)=  (0,1,5,6,9,13,15)
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10
Dada la función obtener el MK

## Slide 78
1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10
Dada una Tabla obtener el MK

## Slide 79: Dado el MK obtener la función y simplificar

## Slide 80: Ejercicios Propuestos.
Dado el MK obtener la función y simplificar

## Slide 81
1) Realizar agrupaciones de 1's con sus vecinos lo mayor posible pero siempre en
cantidades potencias de 2.
2) No dejar ningún 1 sin agrupar. Puede ocurrir que un 1 pertenezca a más de una agrupación. No se pueden tomar agrupaciones dentro de agrupaciones.
3) Por cada agrupación de 1's resulta un producto de variables. Cuanto más 1's se agrupen, más sencilla resultará la expresión de esa agrupación. En MK de 5 variables, las grupaciones que tomen 1’s de las dos porciones deben ser simétricas respecto al eje central.
4) En cada agrupación, cada una de las variables puede aparecer en alguno de los siguientes casos:
a) Si siempre vale 1 -----> Se pone afirmada.
b) Si siempre vale 0 -----> Se pone negada.
c) Si cambia de valor (50% de los casos un valor y el otro 50% otro
valor)--> No se pone.
5) La expresión de la función booleana será la suma lógica de todos los productos que hayan salido.
Simplificación utilizando MK

## Slide 82
Construcción de:
Mapas de Karnaugh
Dos celdas son adyacentes si difieren en una variable

## Slide 83
Construcción de Mapas de Karnaugh
 Un subcubo es un conjunto de 2m celdas
con valor 1, las cuales tienen la propiedad
que cada celda es adyacente a m celdas
del conjunto.

## Slide 84
1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10
Construcción de:
Mapas de Karnaugh
Subcubo
Tamaño 4
Subcubo
Tamaño 4
Subcubo
Tamaño 8

## Slide 85
Minimización de una Función con MK
 Un subcubo se puede expresar por un
término
algebraico
que
contiene
n-m
literales donde n es el número de variables
y 2m es el tamaño del subcubo.

## Slide 86: Dado un MK Minimizar la función

## Slide 87: Dado un MK Minimizar la función

## Slide 88: Minimización
En caso de que una agrupación de unos abarque las dos mitades, para que sea una agrupación válida se deben repartir los unos al 50% en ambas mitades. Puede ocurrir que dos agrupaciones formen una única agrupación. Para ello deben ser simétricas respecto al eje central del mapa. En este ejemplo ocurre con las señaladas en color rosa.

## Slide 91
Minimización

En resumen:
–
–
–
–
1 celda representa un mintérmino
2 celdas adyacentes representan un término de 3
variables.
4 celdas adyacentes representan un término de 2
variables.
8 celdas adyacentes representan un término de 1
variables.

## Slide 92
Construcción de MK: AND de OR


Una función se puede expresar también como el
producto (AND) de los subcubos necesarios para
cubrir todos los ceros del MK.
Ejemplo : Minimizar
F(A,B,C,D) (0,2,5,8,10,13,14)

## Slide 93
00
01
11
10
F(A,B,C,D)(BD)(BCD)(ACD)
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0
Construcción de MK: AND de OR

Para minimizar se agrupan ceros del mapa:
AB
CD
00
01
11
10

## Slide 94: Simplificación como Suma de Productos y como Productos de Sumas
A continuación tenemos un ejemplo de una función F de 4 variables que se va a simplificar
como suma de productos agrupando unos. En el mapa de la derecha está la función complementaria F , que también se simplifica como suma de productos agrupando unos.

## Slide 95
Fin

## Slide 96
EJERCICIO

## Slide 98
2do. Parcial
Comisión 21 (Lunes) 3/6
Comisión 22 (Viernes) 7/6
Recuperatorio 2do. Parcial
Comisión 21 (Lunes) 24/6
Comisión 22 (Viernes) 21/6